Multinel 1.24


1.0 TAUSTAA

1.1 Miksi Multinel syntyi

        "Sellaista kuin ongelma
         ei ole olemassakaan ellei
	 sill„ ole antaa sinulle lahjaa.

	 Sin„ etsit ongelmia, koska tarvitset
	 niiden tarjoamia lahjoja."

	     Richard Bach: Illuusio


    Usein mikroprosessoripohjaisissa sovelluksissa tarvitaan rinnakkaisten
    tapahtumien hallintaa /3/. Aluksi allekirjoittanut toteutti rinnakkaisuu-
    den vaatimukset erillisill„ keskeytysrutiineilla. T„ll„ menettelyll„ on
    kuitenkin vaikea hallita eri tapahtumien v„lisi„ vuorovaikutussuhteita.
    Varsinkin laajemmissa j„rjestelmiss„ n„iden keskeytysrutiinien kompleksi-
    suus kasvoi jyrk„sti koko j„rjestelm„n kompleksisuuteen n„hden.

    Multinel k„ytt”j„rjestelm„ syntyi ratkaisuksi n„ihin ongelmiin. Multinel
    tarjoaa prosessin k„sitteen jolla useampi samanaikainen tapahtuma voidaan
    tehokkaasti hallita. Multinel formalisoi my”s tapahtumien, prosessien,
    v„liset vuorovaikutussuhteet yksinkertaiselle tasolle semaforien avulla.

    Prosessi on suorituksessa oleva ohjelma. Ohjelma itsess„„n ei ole
    prosessi, ohjelma on passiivinen olio, kun taas prosessi on aktiivinen.
    Sama ohjelma voi olla useammassakin prosessissa, t„ll”in ne erottuvat
    toisistaan vain niiden tilojen avulla /2/.

    Semafori on merkki jonka laukeamista prosessi odottaa, yleens„ semaforin
    laukaisee jokin toinen prosessi. N„in prosessien v„lille saadaan
    yksinkertainen synkronisointi /2/, vrt. juna (prosessi) odottaa semaforia
    ja p„„see etenem„„n vasta kun semafori on signaloitu (valo vihre„),
    n„in yksi„ raiteita (jaettu resurssi, esim. kirjoitin) voi k„ytt„„ yksi
    kerrallaan useampi juna (prosessi) ilman kiusallisia konfliktitilanteita.

1.2 Multinel p„hkin„nkuoressa

    Multinel on kokonaisuudessaan hyvin yksinkertainen, tyyppillisesti
    n. 1 KB kokoinen ohjelmistopaketti. Multinel-j„rjestelm„ on jaettu
    kolmeen modulaariseen lohkoon:
	- j„rjestelm„n ydin: toteuttaa l„hinn„ prosessit ja semaforit
	- jonolohko:	     synkronoidut jonot prosessien v„lille
	- laiteohjainlohko:  laitteisto liittyy Multineliin.

1.3 Multinelin historiaa

    Em. ongelmien ratkaisemiseksi allekirjoittanut kehitti aikana 1983-1985
    ns. DRAMATIC-ymp„rist”n. DRAMATIC py”ri Z80-pohjaisissa j„rjestelmiss„
    (l„hinn„ modifioidussa Valmet Oy:n DAMATIC-prosessinohjausj„rjestelm„sss„).
    DRAMATIC toimi ohjelmallisesti toteutetussa virtuaalikoneessa jossa oli
    resurssien suojaus ja virtuaalimuisti. Kauniista k„sitteist„ huolimatta
    DRAMATIC-ideologia ei pystynyt ratkaisemaan vallinnutta mikrotietokone-
    sovellusten ohjelmointikriisi„ allekirjoittaneen projekteissa l„hinn„ sen
    toivottoman hitauden vuoksi (prosessorin simuloiminen ohjelmallisesti on
    aina hidasta). Suunnilleen samoihin aikoihin hautautui vastaavanlainen
    kaupallinen USCD p-koodi systeemi l„hinn„ samoihin ongelmiin.

    N„in p„„dyttiin kehitt„m„„n uusi k„ytt”j„rjestelm„ jonka suojaukset
    olisivat keveit„ (er„s multinelin hitauteen vaikuttava tekij„ oli ohjelmal-
    lisesti toteutettu muistinhallinta) ja joka mahdollistaisi prosessorin
    omalla konekoodilla ohjelmoimisen tehokkuuden takaamiseksi. N„ist„
    vaatimuksista kristalloitui Multinel.

    Ensimm„inen Multinel versio Z80-pohjaisessa laitteistossa py”r„hti
    k„yntiin kes„ll„ 1987. T„m„ versio perustui jonkinverran allekirjoittaneen
    kes„ll„ 1985 kehitt„m„„n DRAMATIC ohjelmointymp„rist””n, mutta
    t„rkeimp„n„ esikuvana oli l„hteess„ /1/ esitetty j„rjestelm„ lis„ttyn„
    muutamilla /2/ saaduilla ideoilla. Jonkinverrain vaikutteita on saatu
    my”s viitteist„ /4/, /5/ ja /6/.

    Aluksi Multineli„ k„ytettiin verraten yksinkertaisissa sovelluksissa,
    mutta kun sill„ yritettiin ohjata monimutkaisempia sy”tt”/tulostus -lait-
    teita, havaittiin niiden hankala liitett„vyys Multineliin. Viitteen /3/
    osoittamaa tiet„ kulkien toteutettiin Multineliin laiteohjaimet syksyll„
    1987 kun Multinel sovitettiin IBM AT:lle kehitettyyn MIDI-liitynt„korttiin
    (My”hemmin Multinel kuitenkin osoittautui liian hitaaksi 32 Kbit/s
    tiedonsiirtonopeuteen, ja ko. sovellus jouduttiin toteuttamaan ilman
    Multinelin tukea).

    Varsin pian osoittautui ettei allekirjoittanut ollutkaan kunnolla
    sis„ist„nyt viitteen /3/ rakenteita, ja Multineli„ jouduttiin
    laiteohjainten osalta uudistamaan. T„m„ uudistettu Multinelin
    versio valaistuksenohjausj„rjestelm„ss„ esitettiin TKK:n kurssin
    TIK-76.129 K„ytt”j„rjestelm„t pit„j„lle joka hyv„ksyi sen kurssin
    harjoitusty”n„.

    Er„s Multinelin uran huipentuma on Multinelin p„„sy akateemiseen
    opinn„ytteeseen analysoitavaksi /7/. T„m„ tutkiminen kirvoittikin
    Multinelin muutamien rakenteiden uudelleen toteuttamisen.

    Syksyll„ 1988 saatiin C-k„„nt„j„ Motorolan M68HC11-prosessorille, joka
    innoitti siirt„m„„n Multinelin Z80-version M68HC11:lle. Samalla hiukan
    uudelleensuunniteltiin Multinelin funktioliittym„„ C-kieleen paremmin
    sopivaksi. My”s laiteohjainten ideologia uusittiin, t„ll„ kertaa ns.
    kalvoteorian mukaisesti (laiteohjaimet muodostavat l„pin„kym„tt”m„n, mutta
    materiaalia l„p„isev„n kalvon laitteiston ja Multinelin v„lille).

    Vuoden 1989 alkupuoliskolla toteutetaan ensimm„inen suurempi sovellus
    Multinelill„; M68HC11-pohjainen kiinteist”n l„mmityksens„„t”j„rjestelm„.
    Koodia j„rjestelm„„n tulee vajaat 1000 rivi„ (josta C-koodia n. 95% ja
    5% assembler-koodia, n. 30 KB objektikoodia).


	1983 - 1985	DRAMATIC moniajoj„rjestelm„ (virtuaaliprosessori,
			D-k„„nt„j„, Multinelin kantais„)

	Kes„   1987	Multinelin ensimm„inen versio valaistuksenohjaus-
			j„rjestelm„ss„

	Syksy  1987	Laiteohjaimet Multineliin (koska Multinel oli
			siirretty MIDI-liitynt„korttiin jonka DART:a piti
			ohjata Multineli:st„)

	Kev„t  1988	Multinelin laiteohjaink„sitteen uudistus, K„yt-
			t”j„rjestelm„t-kurssin vuoksi (estetiikkavaatimukset)

	Kes„   1988	Multinelin analysointi akateemisessa opinn„ytteess„

	Syksy  1988	Multinelin siirto M68HC11-prosessorille C-kieli
			ymp„rist””n (Multinel 1.00)


2.0 MULTINEL OHJELMOIJALIITTYMŽ

2.1 Yleist„

	"Totuudella, jonka ilmoitat,
	 ei ole menneisyytt„ eik„ tulevaisuutta.

	 Se on, eik„ sen muuta tarvitsekaan."

	     Richard Bach: Illuusio


    Multinelin yleisen tason kuvaus on kohdassa 1.2.

    Multinel ei ole ns. pre-emptive -tyyppinen /2/ j„rjestelm„, joten prosessien
    vaihtuminen on mahdollista vain k„ytt”j„rjestelm„funktioita kutsuttaessa.
    T„ll„ saavutetaan se etu ett„ j„rjestelm„n muiden funktiokirjastojen ei
    tarvitse olla re-entrantteja, haittana taas on mahdollisuus ett„ yksi
    prosessi voi varata itselleen koko keskusyksikk”ajan.

    Multinel hoitaa vain ja ainoastaan keskusyksikk”resurssin jakamisen. Muiden
    resurssien (esimerkiksi muistin, sy”tt”- ja tulostuslaitteiden) jako on
    koodattava sovellusohjelmiin vaikkapa ytimen tukemien semaforien avulla.

    Sovellusohjelmoija voi tahallaan koodata sovelluksia, jotka eiv„t ole
    reaaliaikaisia, mutta kurinalaista ohjelmointimetodiikkaa noudattamalla
    saadaan helposti prosessien vasteet reaaliaikaisiksi.

    Multinelin nykyinen toteutus ei tue priorisointia, eli prosesseja suo-
    ritetaan siin„ j„rjestyksess„ kun ne ovat valmiita ajettaviksi.

2.2 Multinelin ydin

2.2.1 Multinelin prosessien tilat

    Jokainen Multinelin prosessi voi olla aktiivi- , odotus- tai valmiustilassa.
    Periaatteessa my”s vapaatila on mahdollinen, mutta t„ll”in prosessi on
    menett„nyt identiteettins„.

    Aktiivitilassa oleva prosessi on suoritusvuorossa (prosessi on keskus-
    yksik”n suoritettavana). Vain yksi prosessi kerrallaan voi olla t„ss„
    tilassa. Aktiivitilaan prosessi voi tulla k„ytt”j„rjestelm„n alustuksen
    yhteydess„ tai kun suoritusvuorossa oleva prosessi j„rjestelm„kutsun
    seurauksena siirtyy pois aktiivitilasta, jolloin ensimm„inen valmius-
    jonon prosessi siirtyy aktiivitilaan. Aktiivitilasta prosessi voi siirty„
    suoraan mihin tahansa muuhun tilaan.

    Odotustilassa prosessi odottaa joko semaforin laukeamista tai annetun
    viiveen kulumista loppuun. Odotustilassa prosessi ei kuluta keskusyk-
    sikk”aikaa ollenkaan.

    Valmistilassa prosessi ei odota mit„„n tietty„ tapahtumaa (semaforia tai
    viiveen loppumista), vaan on suoritusvalmis ja jonottaa p„„sy„ suoritus-
    vuoroon. Valmiustilasta prosessi voi siirty„ aktiivitilaan vain kun sen
    vuoro tulee.

    Vapaatilassa prosessi odottaa suoritettavaksi tarkoitettua ohjelmakoodia.
    Vapaatilaan prosessi siirtyy, kun ohjelman suoritus p„„ttyy. T„ll”in
    prosessia vastaava tila k„ytt”j„rjestelm„n prosessilistalla vapautuu
    uusien ohjelmien k„ytt””n.

2.2.2 Multinelin ytimen tietorakenteet

    K„ytt”j„rjestelm„n ytimen tietorakenteen muodostavat vakiopituisten
    prosessien kuvaustietueiden ketjut. Jokainen prosessi on identifioituna
    k„ytt”j„rjestelm„ss„ vain t„m„n kuvaustietueen avulla. Prosessin
    kuvaustietueen rakenne on seuraava:
	- aikakentt„:	milloin prosessi voi taas jatkaa suoritustaan
	- SP-kentt„:	johon talletetaan keskusyksik”n pino-osoitin
			tilanvaihdoissa
	- linkkikentt„: jolla muodostetaan tarvittaessa prosessien ketjuja
	- pinoalue:	alue jossa prosessin k„ytt„m„ pino sijaitsee

    K„ytt”j„rjestelm„n ydin yll„pit„„ nelj„„ linkitetty„ listaa:
	- aktiivijono:	suoritusvuorossa oleva prosessi
	- valmiusjono:	suoritusvuoroa odottavat prosessit
	- vapaajono:	vapaana olevat prosessitietueet
	- odotuslista:	viiveen loppumista odottavat prosessit kronologisessa
			j„rjestyksess„

2.2.3 Multinelin ytimen C-kieli funktiokutsut

    Multinel on sis„llytetty IAR C-k„„nt„j„n kirjastoon cl6811.r07 joten
    kaikki Multinelin funktiot ovat ohjelmoijan suoraan k„ytett„viss„. Ainut
    lis„ty” ohjelmoijalle on liitt„„ MULTINEL.H otsikkolohkotiedosto
    #include <multinel.h> -direktiivill„ ohjelmakoodiin.

    void SEMINI(SEMAPHORE *semaphore, unsigned char count);

	Alustaa semaforin semaphore arvoon count. Eli semafori on signaloitu
	count kertaa. Jokainen semafori on alustettava ennen semaforin laukea-
	mista odottavaa funktiokutsun (WAIT) k„ytt”„.

    void TASK(void (*task_adr)(void));

	Vaihtaa prosessin suorittamaan uutta ohjelmaa, vastaa START,
	STOP -sekvenssi„.

    void START(void (*task_adr)(void));

	K„ynnist„„ uuden prosessin osoitteesta task_adr. K„yt„nn”ss„
	task_adr on funktion nimi jonka halutaan suorittuvan. K„ynnistett„v„
	uusi prosessi saa heti ajovuoron, funktiota kutsunut prosessi siirtyy
	valmiusjonoon.

    void STOP(void);

	Lopettaa prosessin suorituksen v„litt”m„sti. Prosessin varaama tila
	k„ytt”j„rjestelm„n ytimest„ vapautuu muiden prosessien k„ytt””n. On
	huomattava ett„ prosessi on p„„tett„v„ eksplisiittisesti t„ll„ STOP-
	funktiolla, normaali C-kielisest„ funktiosta paluu (joko lohkon p„„t-
	tyminen tai return-lause) ei riit„ (ja lis„ksi yleens„ kaataa j„rjes-
	telm„n).

    void SWAPOUT(void);

	Luovuttaa vapaaehtoisesti suoritusvuoron muille prosesseille.
	K„ytet„„n yleens„ mik„li prosessi suorittaa pitk„„ laskentaa jolloin
	k„ytt”j„rjestelm„funktioita ei kutsuta, jotka mahdollistaisivat
	suoritusvuorossa olevan prosessin vaihdon.

    void SIGNAL(SEMAPHORE *semaphore);

	Signaloidaan annettu semafori. Semaforia odottanut prosessi p„„see
	t„ten jatkamaan suoritustaan (prosessi siirret„„n odotavien
	listasta valmiusjonoon).

    void WAIT(SEMAPHORE *semaphore);

	Odotetaan semaforin laukeamista. Prosessi siirtyy odotusjonoon.

    void DELAY(unsigned tick_count);

	Odotetaan reaaliaikaisen viiveen kulumista loppuun. Prosessi siirtyy
	odotusjonoon ja valmiusjonossa ensimm„isen„ oleva prosessi saa
	suoritusvuoron. DELAY-funktiota kutsunut prosessi on odotusjonossa
	kunnes viive on kulunut loppuun, t„ll”in prosessi siirtyy
	valmiusjonoon ja p„„see vuorollaan suoritettavaksi.

2.2.4 Multinelin ytimen muut funktiokutsut

    N„m„ funktiokutsut eiv„t ole suoraan C-kielest„ k„sin kutsuttavissa.
    Niill„ hoidetaan ytimen alustukseen liittyvi„ teht„vi„ sek„ ytimen
    liittymist„ keskeytyspalvelijoihin. Kaikki n„m„ funktiokutsut olettavat
    ett„ niit„ kutsuttaessa keskeytykset ovat kiellettyin„.

    pushw erradr
    pushb frames
    pushw frame
    ldd   framesize
    jsr   kerini

	KERINI alustaa Multinelin ytimen. Framesize kertoo kuinka suureksi
	yhden prosessin pinoalue asetetaan. Mik„li prosessit k„ytt„v„t
	printf-funktiota, on pinoalueen koon oltava v„hint„„n 128 tavua.
	Frame on k„ytt”j„rjestelm„n ytimen k„ytt„m„ prosessien tilojen
	talletusalue. Sen koko on framesize*frames.
	Frames kertoo kuinka monta prosessia enint„„n multinel sallii
	yht'aikaa py”riv„n.
	Erradr kertoo osoitteen jossa sijaitsevaa aliohjelmaa se kutsuu
	mik„li Multinel havaitsee toiminnassaan virheit„. Tyypillisesti
	erradr:ssa oleva ohjelma kertoo debug-p„„tteelle yms. k„ytt”j„rjestel-
	m„n toiminnan pys„htyneen johonkin virheeseen.
	Kerinin suorittamisen j„lkeen sit„ kutsunut ohjelma on Multinelin
	ensimm„inen prosessi.

    jsr itick

	Reaaliajan v„litys. Ulkoinen keskeytysrutiini tms. kutsuu t„t„
	funktiota tasaisin v„liajoin. N„in ydin voi yll„pit„„ reaaliaikaa.
	Funktiokutsun seurauksena saattaa odotusjonon ensimm„inen prosessi
	siirty„ valmiusjonoon.

    ldd semaphore
    jsr isignal

	Signaloi semaforin. Vastaa SIGNAL-funktiota ja on lis„ksi kutsuttavissa
	keskeytyspalveluohjelmasta.

    ldd semaphore
    jsr icwait

	Tutkii onko semafori lauennut. Asettaa Carry-lipun mik„li semafori
	ei ollut  lauennut. Muutoin Carry-lippu ei asetu.

2.3.1 Multinelin jonot

    Jonot ovat tiedonsiirtokanavia eri prosessien v„lill„. Jonojen k„sittely-
    funktiot huolehtivat automaattisesti tarvittavista prosessien synkronoin-
    neista (esim. jono tyhj„ ja yritet„„n lukea merkkej„, t„ll”in lukemista
    yritt„v„ prosessi pys„htyy kunnes jonoon tulee tietoa). T„ll„ hetkell„
    jonot ovat kiinte„n mittaisia, 32 tavua.

2.3.2 Jonojen tietorakenteet

    Jono koostuu p„„osin kahdesta tietovuota s„„nn”stelev„st„ semaforista
    sek„ FIFO-alueesta johon itse jonossa oleva tieto on talletettuna.
    Toinen semafori huolehtii siit„ ettei jonoon kirjoiteta liikaa merkkej„.
    Alussa semafori on signaloituna 32 kertaa (jonossa on 32 vapaata paik-
    kaa), kirjoitettaessa jonoon odotetaan signaalia, luettaessa jonosta
    signaloidaan kirjoitussemaforia. Vastaavasti toinen semafori huolehtii
    ettei jonosta lueta tietoa mik„li sit„ ei siell„ ole. Lis„ksi Rengaspuskuri-
    muotoisen FIFO:n toiminnan yll„pit„miseksi tarvitaan luku- ja kirjoitus-
    osoittimet FIFO-alueelle. Jonon tietorakenteeseen on my”s talletettu
    mahdollisten erillisten k„ynnistysrutiinien osoitteet joita kutsutaan
    mik„li t„ynn„ olevasta jonosta luetaan merkki tai mik„li jonoon
    kirjoitetaan ensimm„inen merkki kun se on tyhj„n„.

    N„it„ k„ynnistysrutiineja tarvitaan keskeytyspohjaisten liittymien (laite-
    ohjainten) yhteydess„. Esim. kun jonon viimeinen merkki on kirjoitettu
    ja laiteohjaimen keskeytykset ovat merkin l„hett„misen j„lkeen kielletyt
    (koska kun merkki on l„hetetty, ei uusia merkkej„ ole l„hett„„), tarvitaan
    erillinen her„te jotta laiteohjain alkaisi l„hett„m„„n merkkej„ kun
    ensimm„inen merkki kijoitetaan jonoon.


2.3.3 Jonojen C-kieli funktiokutsut

    void QUEINI(QUEUE *queue, unsigned char flag,
		void (*stxmit)(void), void (*strec)(void));

	Alusteteaan jono. Samalla annetaan k„ynnistyrutiinien (kts. 2.3.2)
	osoitteet ja tieto siit„ (flag) onko k„ynnistysrutiineja kutsuttava heti
	ensimm„isten tapahtumien yhteydess„ (n„in on yleens„ laita laite-
	ohjaimiin yhteydess„ olevissa jonoissa). Mik„li flag on 0x40
	kutsutaan ensimm„isen merkin l„hett„misen yhteydess„ rutiinia stxmit,
	mik„li flag on 0x80 kutsutaan vastaavasti strec rutiinia. My”s em.
	bittikuvioiden looginen tai-operaatio on mahdollinen jolloin
	molemmat k„ynnistysrutiinit ovat heti aktivoituneita. K„yt„nn”ss„
	laiteohjaimet oman alustuksensa yhteydess„ suorittavat jonojenkin
	alustuksen, eli alustettavat jonot ovat yleens„ prosessien v„lisi„
	jolloin flag-parametri on nolla.

    void QUEUEINI(QUEUE *queue);

	Vastaa edellista QUEINI:„, mutta antaa oletusarvot k„ynnistysrutiineil-
	le. K„ytet„„n yleens„ prosessien v„listen jonojen alustuksen yhteydes
	s„.

    void PUT(QUEUE *queue, int byte);

	Jonoon kirjoitus. Mik„li jono on t„ynn„, j„„ prosessi automaattisesti
	odottamaan yhden merkin vapautumista jonoon.

    int  GET(QUEUE *queue);

	Jonosta luku. Mik„li jono on tyhj„, j„„ prosessi odottamaan kunnes
	jonossa on lukemista.

2.3.4 Jonojen muut funktiokutsut

    N„m„ funktiokutsut eiv„t ole suoraan C-kielest„ k„sin kutsuttavissa.
    Niill„ hoidetaan ytimen alustukseen liittyvi„ teht„vi„ sek„ ytimen
    liittymist„ keskeytyspalvelijoihin. Kaikki n„m„ funktiokutsut olettavat
    ett„ niit„ kutsuttaessa keskeytykset ovat kiellettyin„. Parametrit n„ihin
    funktioihin v„litet„„n IAR:n C-k„„nt„j„n esitt„m„ll„ tavalla, ensimm„inen
    argumentti v„litet„„n D-rekisteriss„, loput pinossa. Mahdollinen paluuarvo
    tulee D-rekisteriss„.

    pushw databyte
    ldd   queue
    jsr   iput

	Vastaa PUT-funktiota ja on lis„ksi kutsuttavissa keskeytyspalvelu-
	ohjelmasta. Ei aseta Carry-lippua mik„li merkin kirjoittaminen onnistui,
	asettaa Carry-lipun mik„li jono oli t„ynn„ (ei siis j„„ odottamaan jonon
	tyhjenemist„ niin kuin PUT).

    ldd queue
    jsr iget

	Vastaa GET-funktiota ja on lis„ksi kutsuttavissa keskeytyspalvelu-
	rutiinista. Ei aseta Carry-lippua mik„li merkin luku onnistui, asettaa
	Carry-lipun mik„li jonossa ei ollut merkkej„ (ei siis j„„ odottamaan
	kunnes jonoon tulee luettavia merkkej„).

2.4.1 Multinelin laiteohjaimet

    Laiteohjaimet liittyv„t Multinelin proseseihin jonojen avulla. Jonohin
    on t„m„n vuoksi lis„tty erityiset k„ynnistysrutiinit (kts. 2.3.2) tieto-
    vuon hallintaa varten. N„in Multinelin alaisuudessa py”riv„ prosessi
    ei huomaa onko sen jonon p„„ss„ toinen prosessi tai laiteohjain. Esim.
    putch:n toteutus:

	int putch(int c)
	{
	    extern QUEUE OUTSCIQ;

	    PUT(&OUTSCIQ, c);

	    return(c);
	}

    Prosessi siis sy”tt„„ t„ss„ tapauksessa vain jonoon, OUTSCIQ, ja
    jonoon kytketty laiteohjain sitten hoitaa tiedon kirjoittamisen
    prosessorin SCI-piirille keskeytyspohjaisesti.

    Kaikki Multineliin liittyv„t laiteohjaimet yhdess„ muodostavat Multinelin
    laiteohjainlohkon. Koska ohjattavat laitteet fyysisesti ovat kovin
    erilaisia, ei laiteohjaimia pystyt„ formalisoimaan kunnolla. Siksi
    Multinel ei varsinaisesti tue laiteohjaimia kuin jonojen avulla.
    Joistain yleisimmist„ laiteohjaimista (RTI ja SCI -yksik”t M68HC11:ss„)
    kuitenkin tulee l„hdekoodit Multinelin yhteydess„.



3.0 MULTINELIN TUKIFUNKTIOT

3.1 Conio.h

    Conio.h otsikkotiedostossa m„„ritellyt funktiot ovat yhteensopivia
    Microsoft Inc. MSC 5.1 C -k„„nt„j„n vastaavien funktioiden kanssa.

    int getch(void);

	Getch lukee standardisy”tt”laitteelta (konsoli) yhden merkin ilman
	ett„ se kaiuttuu n„yt”lle tai merkin sy”tt” olisi editoitavissa.
	Yleens„ t„t„ funktiota k„ytet„„n luettaessa p„„telaitteen omia
	ohjausmerkkej„, esim. kursorinohjaussekvenssej„. Palauttaa luetun
	merkin.

    int putch(int c);

	Kirjoittaa yhden merkin standarditulostuslaitteelle ilman CR-LF -
	laajennusta. K„ytet„„n yleens„ suoraan p„„telaitteen ohjaukseen,
	esim. graafisen datan tulostuksessa. Palauttaa kirjoitetun merkin.

    int kbhit(void);

	Tutkii onko sy”tt”laitteelta tullut merkkej„. K„ytet„„n usein
	tutkimisessa onko sy”tt”dataa saatavilla kun ei halua j„„d„ odot-
	tamaan sit„, esim. tutkittaessa onko linjaan kytketty p„„te l„he-
	tet„„n linjalle „rsyke, jos saadaan vastaus p„„te on kytketty lin-
	jalle, muutoin ei.

3.2 Time.h

    Time.h otsikkotiedostossa m„„ritellyt funktiot ovat p„„osin yhteensopivia
    Microsoft Inc. MSC 5.1 C-k„„nt„j„n vastaavien funktioiden kanssa.

    struct tm *gmtime(time_t *time);

	Gmtime() muuntaa timen tm-struktuuriin (tm-struktuuri on m„„ritelty
	time.h:ssa). Time argumentti esitt„„ aikaa sekunteina 01.01.1970
	00:00:00 l„htien Greenwichin ajassa mitattuna; t„m„ aika saadaan
	yleens„ time() funktiokutsulla.

	Gmtime()-funktio eroaa MSC:n kirjastofunktiosta siin„ ett„ se toimii
	oikein my”s ennen vuotta 1980 olevilla p„iv„m„„rill„.

	Tm-struktuurin kent„t ja niiden merkitys on seuraava:

	    tm_sec	sekunnit
	    tm_min	minuutit
	    tm_hour	tunnit
	    tm_mday	kuukaudenp„iv„ (0 - 24)
	    tm_mon	kuukausi (0 - 11)
	    tm_year	vuosi (todellinen vuosi - 1900)
	    tm_wday	viikonp„iv„ (0 - 6, Sunnuntai = 0)
	    tm_yday	vuodenp„iv„ (0 - 365)

    struct tm *localtime(time_t *time);

	Localtime() muuntaa timen tm-struktuuriin. Time argumentti
	esitt„„ aikaa sekunteina 01.01.1970 00:00:00 l„htien Greenwichin
	ajassa mitattuna; t„m„ aika saadaan yleens„ time() funktion avulla.

	Localtime() vastaa muuten gmtime() funktiota paitsi ett„ se huomioi
	aikavy”hykkeet, n„in localtime():n tulos esitt„„ paikallista aikaa.

	Localtime()-funktio eroaa MSC:n kirjastofunktiosta siin„ ett„ se toimii
	oikein my”s ennen vuotta 1980 olevilla p„iv„m„„rill„.

    time_t mktime(struct tm *time_st);

	Mktime()-funktio muuttaa paikallisen ajan time_t esitysmuotoon
	(sekunteina 01.01.1970 00:00:00 l„htien).

	Mktime()-funktio eroaa MSC:n kirjastofunktiosta siin„ ett„ se toimii
	oikein my”s ennen vuotta 1980 olevilla p„iv„m„„rill„, sek„ siin„
	ettei se muuta argumenttina olevaa tm-struktuuria, eik„ tarkista
	annetun p„iv„m„„r„n oikeellisuutta.

    time_t settime(time_t *timeptr);

	Settime()-funktio asettaa systeemikellon annettuun aikaan (sekunteina
	01.01.1970 00:00:00 l„htien GMT). Paluuarvona saadan systeemikellon
	uusi aika. Systeemikello mittaa aikaa GMT-vy”hykkeess„, paikallinen
	korjaus tehd„„n vain localtime() ja mktime() -funktioissa.

	T„t„ funktiota ei ole lainkaan MSC-kirjastoissa, Multinel kirjastoon
	se lis„ttiin sen ehdottoman v„ltt„m„tt”myyden vuoksi.

    time_t time(time_t *timeptr);

	Time()-funktio palauttaa sekuntien m„„r„n nykyhetkeen (systeemikellon
	mukaan) 01.01.1970 00:00:00 l„htien Greenwich ajassa. Systeemikello
	mittaa aikaa GMT vy”hykkeess„, paikallinen korjaus tehd„„n vain
	localtime() ja mktime() funktioissa.

	Timeptr argumentti voi olla NULL, t„ll”in paluuarvoa ei talleteta
	mihink„„n.


4.0 MULTINELIN M68HC11-VERSION KEHITYSTY™N VAATIMAT RESURSSIT

    Multinelin tekoon kulunut aika:
	Versio 1.00: 25h + 6h
	    Multinelin ensimm„inen versio ja demo-ohjelma IAR:n C-k„„nt„j„lle

	Versio 1.10: 6h
	    - Korjattu merkkien tulostuksessa oleva vika (j„tti
	      tulostuspuskuriin merkkej„, sek„ saattoi kaataa systeemin)
	    - Korjattu TASK funktion toiminta
	    - Korjattu l„hdekoodin kommentointia
	    - Lis„tty putch() ja getch() -funktiot
	    - Muutettu Multinelin ytimen tarvitsemat muistipaikat nollasivulle
	      (koodin koko pieneni n. 3%, ja multinelin suorituskyky kasvoi)
	    - Toteutettu 32-bittinen reaaliaikamuuttuja
	    - Tehty MULTINEL.DOC tiedosto jossa kuvataan Multineli„

	Versio 1.20: 6h
	    - Korjattu MULTINEL.DOC tiedostoa
	    - Lis„tty kbhit()-funktio ja MSC yhteensopiva conio.h otsikko-
	      tiedosto
	    - Lis„tty MSC yhteensopivat p„iv„m„„r„nkonversiofunktiot gmtime(),
	      localtime() ja mktime() sek„ time()-funktio ja time.h
	      otsikkotiedosto


5.0 MULTINELIN KEHITYSIDEOITA

    Muutamia seikkoja on ilmennyt Multinelin testisovelluksissa:
	- olisi varsin n„pp„r„„ mik„li prosessi jonoa lukiessaan pystyisi
	  m„„r„„m„„n kuinka kauan enint„„n se odottaisi tietoa.

	- tietyss„ mieless„ se ettei Multinel ole ns. pre-emptive, kiusaa
	  koska joudutaan k„ytt„m„„n explisiittisi„ SWAPOUT-funktioita.

	- usein kiusallisia virhetoimintoja aiheuttaa STOP-funktion kutsu-
	  misen unohtaminen prosessina suoritettavan funktion lopusta. Paluu
	  prosessina suoritettavasta funktiosta olisi saatava ekvivalenttiseksi
	  prosessin p„„tt„misen kanssa.

	- olisi hyv„ jos jonoihin voisi lukea/kirjoittaa useampiakin tavuja
	  (kokonaisia struktuureja) kerrallaan.

    Multineliin olisi kiintoisaa liitt„„ uusi lis„lohko joka toteuttaisi
    allekirjoittaneen uudemman ambition, ns. software-bus:n (pehmov„yl„).
    T„h„n v„yl„„n voisivat prosessit liitty„ ja kommunikoida sen v„lityksell„
    jollain formaalilla tavalla (esim. Microsoft DDE-tyyppisesti). T„rkein
    ominaisuus olisi kuitenkin se ett„ mik„li v„yl„ll„ kulkenut tieto
    muuttuisi, saataisiin siit„ ohjelmakeskeytys sit„ tietoa k„ytt„neelle
    (jokainen tietoa tarvitseva prosessi rekister”isi tarpeensa Multinelille).


6.0 LŽHDELUETTELO

    /1/ Holter, J.(1983):"Add Multiple Tasks to Your Communication
	and Control Program", BYTE September, pp. 445-478

    /2/ Peterson, J., L, Silberschatz, A.(1985):"Operating System
	Consepts", Addison-Wesley, USA

    /3/ Chien, Y., P.(1980):"Multitasking Executive Simplifies Realtime
	Microprosessor System Design", Computer Design January, pp. 109-117

    /4/ Vuori, J., Koljonen, T.(1982):"Reaaliajan muodostus mikrotietokone-
	ymp„rist”ss„", Tutkimus, Tietojenk„sittelyliitto

    /5/ Evanczuk, S.(1983):"Special Report: real-time OS", Electronics
	March 24, pp. 105-111

    /6/ Saikkonen, H.(1978):"Reaaliaikak„ytt”j„rjestelm„n suunnittelu ja
	toteutus mikrotietokoneelle", Lisensiaattity”, TKK

    /7/ Koljonen, T.(1988):"Reaaliaika mikrotietokoneymp„rist”ss„",
	Diplomity”, TKK

    /8/ Parker, M., B.(1988):"First Come, First Served",
	BYTE July, pp. 259-270